## Slide 1
按照网络的分布地理范围
广域网 WAN (Wide Area Network)：作用范围通常为几十到几千公里。
城域网 MAN (Metropolitan Area Network)：作用距离约为 5~50 公里。
局域网 LAN (Local Area Network) ：局限在较小的范围（如 1 公里左右）。

## Slide 2
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议

## Slide 3
协议与划分层次
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
网络协议的三个组成要素
语法：数据与控制信息的结构或格式 。
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步：事件实现顺序的详细说明。
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 4
有关信道的几个基本概念
信道 —— 一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
从通信双方信息交互方式来看，可分为：
单工通信（单向通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
半双工通信（双向交替通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
全双工通信（双向同时通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。

## Slide 5
物理层下面的传输媒体
传输媒体也称为传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
传输媒体可分为两大类，即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体传播。常用的三种有线媒体为：同轴电缆、双绞线、光纤。
非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中，电磁波的传输常称为无线传输。

## Slide 6
复用技术
复用的示意图
复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。
它允许用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，提高利用率。
A1
A2
B1
B2
C1
C2
(a) 使用单独的信道
+
( )
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(b) 使用共享信道
复用
分用

## Slide 7
1、频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源
同一时间同时传送多路信号
频率
时间
频带 1
频带 2

频带 n
频带 3
频分复用

## Slide 8
2、时分复用TDM (Time Division Multiplexing)
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是TDM帧的长度）的。
TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
一条物理信道按照时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用

## Slide 9
时分复用TDM
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现
时分复用

## Slide 10
3、波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
20 Gbit/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
光调制器
光解调器
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
波分复用的概念
波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
120 km

## Slide 11
4、码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

## Slide 12
TCP拥塞控制算法
四种拥塞控制算法（ RFC 5681） ：
慢开始 (slow-start)
拥塞避免 (congestion avoidance)
快重传 (fast retransmit)
快恢复 (fast recovery)

## Slide 13
万维网电子邮件
HTTP
服务器
SMTP
客户
用户
发件人
SMTP
服务器
HTTP
服务器
发送
邮件
TCP
连接
HTTP
HTTP
客户
读取
邮件
TCP
连接
HTTP
用户
收件人
发送邮件 SMTP
TCP
连接
发送、接收电子邮件时使用 HTTP 协议。
两个邮件服务器之间传送邮件时使用 SMTP。
HTTP
客户
ABC 网站
XYZ 网站

## Slide 14
本地域名服务器采用迭代查询
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器






迭代查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址

## Slide 15
运输层的端口
运行在计算机中的进程是用进程标识符来标志的。
但运行在应用层的各种应用进程却不应当让计算机操作系统指派它的进程标识符。这是因为在互联网上使用的计算机的操作系统种类很多，而不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。
为了使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信，就必须用统一的方法对 TCP/IP 体系的应用进程进行标志。

## Slide 16
两大类端口
服务器端使用的端口号
熟知端口，数值一般为 0 ~ 1023。
登记端口号，数值为 1024 ~ 49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
客户端使用的端口号
又称为短暂端口号，数值为 49152 ~ 65535，留给客户进程选择暂时使用。
当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 17
两大类、三种类型的端口
0
1023
1024
49,151
49,152
65,535
服务器端使用的端口号
客户端使用的端口号
熟知端口
（IANA负责分配）
登记端口
短暂端口

## Slide 18
常用的熟知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
RPC
DNS
SNMP
TFTP
53
161
69
25
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
21 20
162
111

## Slide 19
常用的三种类别的 IP 地址
IP 地址的指派范围
网络 类别 | 最大可指派 的网络数 | 第一个可指派的 网络号 | 最后一个可指派的 网络号 | 每个网络中 最大主机数
A | 126 (27 – 2) | 1 | 126 | 16777214
B | 16383 (214 – 1) | 128.1 | 191.255 | 65534
C | 2097151 (221 – 1) | 192.0.1 | 223.255.255 | 254
举例：126.2.3.121 属于（ ）类地址？
192.168.1.129 属于（）地址？

## Slide 20
局域网拓扑结构
总线网
匹配电阻
干线耦合器
环形网
星形网
集线器

## Slide 21
网络地址转换 NAT
问题：在专用网上使用专用地址的主机如何与互联网上的主机通信（并不需要加密）？
解决：
再申请一些全球 IP 地址。但这在很多情况下是不容易做到的。
采用网络地址转换 NAT。这是目前使用得最多的方法。

## Slide 22
网络地址转换 NAT (Network Address Translation) 方法于1994年提出。
需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球IP地址。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成全球 IP 地址，才能和互联网连接。
网络地址转换 NAT

## Slide 23
网络地址转换的过程
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0
互联网
源 IP 地址
192.168.0.3
主机 A
192.168.0.3
源 IP 地址
172.38.1.5
主机 B
213.18.2.4
目的 IP 地址
192.168.0.3
目的 IP 地址
172.38.1.5
全球 IP 地址
172.38.1.5
NAT 路由器的工作原理

## Slide 24
可以看出，在内部主机与外部主机通信时，在NAT路由器上发生了两次地址转换：
离开专用网时：替换源地址，将内部地址替换为全球地址；
进入专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址；
网络地址转换的过程
NAT地址转换表举例
方向 | 字段 | 旧的IP地址 | 新的IP地址
出 | 源IP地址 | 192.168.0.3 | 172.38.1.5
入 | 目的IP地址 | 172.38.1.5 | 192.168.0.3
出 | 源IP地址 | 192.168.0.7 | 172.38.1.6
入 | 目的IP地址 | 172.38.1.6 | 192.168.0.7

## Slide 25
为了更加有效地利用 NAT 路由器上的全球IP地址，现在常用的 NAT 转换表把运输层的端口号也利用上。这样，就可以使多个拥有本地地址的主机，共用一个 NAT 路由器上的全球 IP 地址，因而可以同时和互联网上的不同主机进行通信。
使用端口号的 NAT 叫做网络地址与端口号转换NAPT (Network Address and Port Translation)，而不使用端口号的 NAT 就叫做传统的 NAT (traditional NAT)。
网络地址与端口号转换 NAPT

## Slide 26
NAPT 地址转换表
NAPT 地址转换表举例
方向 | 字段 | 旧的IP地址和端口号 | 新的IP地址和端口号
出 | 源IP地址:TCP源端口 | 192.168.0.3:30000 | 172.38.1.5:40001
出 | 源IP地址:TCP源端口 | 192.168.0.4:30000 | 172.38.1.5:40002
入 | 目的IP地址:TCP目的端口 | 172.38.1.5:40001 | 192.168.0.3:30000
入 | 目的IP地址:TCP目的端口 | 172.38.1.5:40002 | 192.168.0.4:30000
NAPT把专用网内不同的源 IP 地址，都转换为同样的全球 IP 地址。但对源主机所采用的 TCP 端口号（不管相同或不同），则转换为不同的新的端口号。因此，当 NAPT 路由器收到从互联网发来的应答时，就可以从 IP 数据报的数据部分找出运输层的端口号，然后根据不同的目的端口号，从 NAPT 转换表中找到正确的目的主机。

## Slide 27
万维网概述
万维网 WWW (World Wide Web) 并非某种特殊的计算机网络。
万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
这种访问方式称为“链接”。

## Slide 28
超媒体与超文本
万维网是分布式超媒体 (hypermedia) 系统，它是超文本 (hypertext) 系统的扩充。
一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在互联网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信
息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声
音、动画，甚至活动视频图像。

## Slide 29
万维网的工作方式
万维网以客户 - 服务器方式工作。
浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序，因此这个计算机也称为万维网服务器。
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面 (page)。

## Slide 30
万维网必须解决的问题
(1) 怎样标志分布在整个互联网上的万维网文档？
使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator) 来标志万维网上的各种文档。
使每一个文档在整个互联网的范围内具有唯一的标识符 URL。

## Slide 31
万维网必须解决的问题
(2) 用何协议实现万维网上各种超链的链接？
在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。

## Slide 32
万维网必须解决的问题
(3) 怎样使各种万维网文档都能在互联网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？
超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language) 使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到互联网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。

## Slide 33
动态主机配置协议 DHCP
互联网广泛使用的动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了即插即用连网 (plug-and-play networking) 的机制。
这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址，而不用手工配置。
DHCP给运行服务器软件、且位置固定的计算机指派一个永久地址，给运行客户端软件的计算机分配一个临时地址。

## Slide 34
地址解析协议 ARP
通信时使用了两个地址：
IP 地址（网络层地址）
MAC 地址（数据链路层地址）
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN

## Slide 35
地址解析协议 ARP 的作用
已经知道了一个机器（主机或路由器）的IP地址，如何找出其相应的硬件地址？
地址解析协议 ARP 就是用来解决这样的问题的。
网络层
ARP
IP 地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP 作用：
从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。
ARP 协议的作用

## Slide 36
CSMA/CD 含义：载波监听多点接入 / 碰撞检测 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 。
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
总线上并没有什么“载波”。因此， “载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。
以太网提供的服务

## Slide 37
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检
测”。
碰撞检测

## Slide 38
TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
握手需要在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段。称之为三报文握手。
采用三报文握手主要是为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了，因而产生错误。

## Slide 39
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
A
B
客户
服务器

## Slide 40
TCP 的连接建立：采用三报文握手
CLOSED
CLOSED
被动打开
A
B
客户
服务器
B的 TCP 服务器进程先创建传输控制块TCB，准备接受客户进程的连接请求。

## Slide 41
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的同步位 SYN = 1，并选择序号 seq = x，表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x。

## Slide 42
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，其确认号 ack = x + 1，自己选择的序号 seq = y。

## Slide 43
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 收到此报文段后向 B 给出确认，其 ACK = 1，确认号 ack = y + 1。
A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1

## Slide 44
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层应用进程：TCP 连接已经建立。
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
数据传送

## Slide 45
TCP 的连接建立：采用三报文握手
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y+1
数据传送
采用三报文握手建立
TCP 连接的各状态
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED

## Slide 46
TCP 的连接释放
TCP 连接释放过程比较复杂。
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
TCP 连接释放过程是四报文握手。

## Slide 47
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
现在 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP 连接。
A 把连接释放报文段首部的FIN = 1，其序号seq = u，等待 B 的确认。

## Slide 48
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
B 发出确认，确认号 ack = u+1，而这个报文段自己的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接处于半关闭状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
通知
应用
进程
ACK = 1, seq = v, ack= u  1

## Slide 49
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，
其应用进程就通知 TCP 释放连接。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭

## Slide 50
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1

## Slide 51
TCP的连接释放：
采用四报文握手
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
A
B
客户
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
在确认报文段中ACK = 1，确认号 ack = w + 1，自己的序号 seq = u + 1。
通知
应用
进程
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
数据传送
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
被动关闭
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1

## Slide 52
TCP 的连接释放：
采用四报文握手
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
A
B
客户
服务器
数据传送
CLOSED
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
CLOSED

## Slide 53
CRC 校验
子网和超网的定义？如何划分和构造？
子网划分
相关重点难点：